|  | ООО «ЦЕНТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Заводская 11, офис 31 ОГРН: 1172651015140, ИНН: 2636214210, КПП: 263601001, ОКПО: 16388302,БИК:040702615 Расчетный счет: 40702810960100011712, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ООО «Центр территориального развития» Директор __________ Д.В. Миленин «08» ноября 2021г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района Краснодарского края ________________ А.И. Скрынько |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 г.

(Актуализация 2021 г.)

2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 14 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 14 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 28 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 28 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 30 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 31 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 31 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 33 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 34 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 34 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 34 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 35 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 35 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 38 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 41 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 41 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 44 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 45 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 46 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 47 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 47 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 50 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 53 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 53 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 53 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 54 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 57 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 57 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 61 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 62 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 62 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 64 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 66 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 66 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 66 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 67 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 67 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 67 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 68 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 68 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 68 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 69 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 69 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 70 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 70 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 73 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 75 |

| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 76 |
| --- | --- |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 76 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 76 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 76 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 77 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 77 |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 77 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 78 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 78 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 78 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 78 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 79 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 79 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 79 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 79 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 79 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 80 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 80 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 80 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 80 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 81 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 81 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 81 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 81 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 81 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 83 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 84 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 85 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 85 |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 87 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 88 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 88 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 88 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 88 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 89 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 90 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 91 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 92 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо,осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Ольгинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Абинский район и размещается в северо-западной равнинной его части.

Площадь поселения – 98,6 км2, что составляет 6,0% от общей площади территории Абинского района. Наибольшая протяженность территории поселения с севера на юг составляет порядка 11,5 км и с запада на восток – 15,0 км. Общая протяженность границ Ольгинского сельского поселения составляет 63,5 км.

Территория поселения на востоке граничит с Федоровским с. п., на юге с Мингрельским с. п. и Варнавинским с.п. Абинского района, на западе – с МО Крымский район, на севере – с МО Красноармейский район.

В его состав входят пять населенных пунктов: хутор Ольгинский (административный центр), хутор Свободный, а также хутора Ленинский, Богдасаров и Нечаевский. Административный центр сельского поселения расположен в 52 километрах от районного центра – города Абинска, в восьмидесяти трех километрах от краевого центра – города Краснодара.

Планируемая территория включает в себя лишь одну орографическую область – равнинную. Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад. Рельеф поверхности равнины – спокойный, с незначительными перепадами высот: от 25-30м – в юго-восточной части   равнины, до 9-14м – в северо-западной. Поверхность равнины осложнена долинами левых притоков реки Кубань и сильно развитой сетью каналов.

Основной планировочной осью территории поселения является автодорога "ст-ца Троицкая – ст-ца Федоровская". Главной водной артерией является Федоровский канал.

Населенные пункты сформировались достаточно компактно вдоль реки Кубань и автодороги.

Хутор Ольгинский и хутор Свободный расположены с северной части Абинского района и в северо-восточной части Ольгинского сельского поселения на берегу реки Кубань, и представляют собой единое жилое образование. Основная часть х. Ольгинского сливается с х. Свободным, а западная часть размещена в некотором отдалении и связана с основным жилым массивом автодорогой общего пользования "ст-ца Троицкая – ст-ца Федоровская". Хутор Ольгинский является административным центром Ольгинского сельского поселения. Хутора Ольгинский и Свободный расположены вдоль автодороги общего пользования "ст-ца Троицкая – ст-ца Федоровская" на расстоянии 52 км от районного центра г. Абинска.

Рельеф территории населенных пунктов спокойный со слабым уклоном к реке Кубань. С юга к территории населенных пунктов подходят рисовые чеки, в результате чего данная местность характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. Во избежание затопление водами р. Кубань вдоль всей селитебной территории выполнена дамба.

Планировочная структура хуторов прямоугольная, кварталы вытянуты вдоль реки. Отрицательным фактором планировочной структуры является отсутствие сквозных горизонтальных связей между населенными пунктами.

Общественный центр расположен в геометрическом центре жилого образования, на пересечении улиц Октябрьской и Ленина. На периферийных участках х. Ольгинский и х. Свободный расположены магазины товаров повседневного спроса.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с большемерными приусадебными участками.

В структуре селитебной территории размещены три кладбища.

Производственная и коммунально-складская зоны расположены с запада основной части х. Ольгинский вдоль автодороги и с юго-запада западной отдаленной части населенного пункта.

Хутор Ленинский расположен в северо-западной части Ольгинского сельского поселения, почти на границе муниципального образования Абинский район, на расстоянии 65 км от районного центра г. Абинска. Связь с населенными пунктами осуществляется по дороге общего пользования «ст-ца Троицкая – ст-ца Федоровская».

Особенностью расположения хутора является то, что он с севера и востока омывается рекой Кубань, а с юга за автодорогой проходит магистральный канал, и далее – рисовые чеки. В результате этого, территория характеризуется высоким уровнем стояния грунтовых вод, чему способствует также ровный, слабовыраженный рельеф, затрудняющий отвод поверхностных вод. Основной водоотвод проходит по пологой балке Георгиевский Ерик, пересекающей хутор с юго-запада на север. Во избежание затопления водами реки Кубань вдоль берега выполнена защитная дамба.

Хутор ленинский представляет собой компактно сложившееся жилое образование, застроенное индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами с большемерными приусадебными участками. Планировочная структура характеризуется прямоугольной сеткой улиц, образующих большемерные кварталы.

Общественный центр населенного пункта расположен на пересечении главных улиц – ул. Кирова и ул. Ленина в геометрическом центре селитебной зоны.

Основная производственная и коммунально-складская зона скомпонована при въезде в хутор.

Хутора Нечаевский и Богдасаров расположены вдоль северной границы Ольгинского сельского поселения и Абинского района на берегу реки Кубань. Связь с ними осуществляется по автомобильной дороге общего пользования «ст-ца Троицкая – ст-ца Федоровская». Расстояние до районного центра – города Абинска 56-59 км.

Хутора Нечаевский и Богдасаров живописно расположены в альвеолах реки Кубань на расстоянии одного километра друг от друга.

Жилая застройка представлена 1-2 этажными домами усадебного типа большемерными приусадебными участками. В каждом из населенных пунктов сформированы общественные центры.

Кладбища расположены среди жилой застройки. Производственная зона представлена небольшой молочно-товарной фермой недалеко от северо-западной границы х. Нечаевский.

Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения

Ольгинского сельского поселения Абинского района

Климат

Сложное географическое положение Абинского района обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Так, северную и центральную, равнинную часть, по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата, а южную – горную часть – к районам теплого, влажного климата предгорий.

По особенностям распределения осадков на территории района можно выделить две наиболее характерных области:

– степная (это северная и центральная части района);

– предгорий и северных склонов Западного Кавказа (южная часть района).

Планируемая территория Ольгинского сельского поселения включает в себя в лишь одну орографическую область – равнинную.

Область предгорий и северных склонов Западного Кавказа относится к районам хорошего увлажнения. В теплое время года осадков выпадает в 2 раза больше, чем в холодное. Абсолютный максимум осадков в этой области составляет 70-80мм/сут. Повторяемость сильных ливней в среднем    1-2 в год. Годовой ход повторяемости сильных осадков для данной области таков, что вероятность их выпадения одинакова зимой и летом. Летом наиболее часто сильные ливни выпадают в периоды прохождения холодных атмосферных фронтов, формирующихся в Украинском высоком циклоне.

В южной – горной части, снежный покров может достигать местами нескольких метров и держаться с декабря до середины марта месяца. Средняя мощность снежного покрова в горной части составляет 2 м. Зимний период в этой части района, по сравнению с равниной – продолжительнее, в среднем на 10-15 дней. Среднегодовое количество осадков в данной области достигает 800-1000 мм.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием в течение года широтной циркуляции воздуха, особенно в холодное полугодие. С осени, вследствие остывания материка, учащается стационирования антициклона над Казахстаном и образования Черноморской депрессии, преобладают ветры восточных румбов. Зимой наблюдается преобладание восточных ветров и образование барических градиентов, которые являются причиной увеличения скорости ветра. В зоне выраженного восточного потока повторяемость ветров восточных румбов возрастает до 70%. Далее, к югу, в долинах предгорий преобладающее направление ветра совпадает с ориентировкой горных долин. На перевалах зимой преобладают юго-западные и северо-восточные ветры, причем повторяемость их почти одинакова.

В конце весны увеличивается повторяемость процессов западной адвекции и летом на большей части района преобладают ветры западных румбов. Но в летний период более сухими и жаркими являются ветры восточной составляющей, а западные приносят прохладный и влажный воздух. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале-марте. В долинах предгорий скорость ветра уменьшается до 3-4м/сек, а в горных долинах скорость еще меньше – 1-2м/сек.

Важное значение имеет характеристика числа дней с сильным ветром (более 15м/сек). В равниной части среднее число дней с сильным ветром составляет 20-40, в предгорной зоне 15-20, в горной части района их             менее 15.

В горной зоне количество дней с сильным ветром зависит                       от макрозащищенности. Особенно мало их в глубоких горных долинах – до 2-6 дней в год.

В долинах горной и предгорной зон прослеживается горно-долинная циркуляция. Возникает она в результате неравномерного нагрева долин и склонов гор. Днем ветер дует вверх по долине, а ночью – по долине вниз. Суточная периодичность этих ветров наиболее выражена летом и осенью, т.е. в сезон, когда заметно ослабление общей циркуляции.

В горах вследствие барической неоднородности широко распространены фёны – теплые сухие нисходящие ветры, спускающиеся с гор. Скорость ветра при фёне может достигать – 15-20м/сек, а иногда даже 25-30м/сек. Наиболее часто фёны наблюдаются в холодное время года. Значительное повышение температуры, вызываемое фёном, нередко сопровождается таянием снега в горах. Длительность фёна может колебаться от нескольких часов до 10-15 дней.

В горных долинах и котловинах, где большое влияние оказывает макрозащищенность, годовая скорость ветра 1,5-2,0м/сек.

# В годовом ходе скорости ветра сохраняется определенная закономерность: наибольшие скорости наблюдаются в зимне-весенний период – на равнинной части  в феврале – марте, в предгорьях и  в горах – в марте-апреле; наименьшие скорости на равнине – в июле-сентябре, а в предгорьях и в горах – в декабре-январе.

# Гидрология

В гидрогеологическом отношении район расположен в юго-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. По приуроченности к отложениям стратиграфических подразделений, условиям залегания, циркуляции, дренажа, гидравлических связей и питания выделяются водоносные комплексы и горизонты в отложениях четвертичного и плиоценового возраста.

Водоносный комплекс нижне-верхнечетвертичных отложений (QI-III)

Широко распространен на территории Северского района и за его пределами. Водовмещающими породами являются пески и гравийно-галечники. Южная граница комплекса протягивается через поселки Черноморский, Ильский и ст. Северскую.

Мощность водоносных горизонтов комплекса в северной части от 4 до 43 м, в центральной – от 2 до 7 м, в южной – от 3 до 12 м. С севера на юг с уменьшением суммарной мощности песков резко ухудшаются и фильтрационные свойства горизонтов.  Коэффициент фильтрации в северной части составляет 15-20 м/сут, в центре района равен 0,16 м/сут, а в южной варьирует в пределах от 0,1 до 5 и более м/сут.

Комплекс в северной части района имеет прямую гидравлическую связь с грунтовыми водами и водами р. Кубани. В центральной части комплекс имеет затрудненный водообмен. Горизонты между собой гидравлически связаны слабо, на что указывает большая разность напоров отдельных горизонтов. В целом напоры увеличиваются с глубиной, при этом пьезометрические уровни верхней части комплекса устанавливаются ниже, а горизонтов нижней части – выше поверхности земли.

По химсоставу воды в основном гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриевые         и натриево-кальциевые.

Отмечается уменьшение минерализации вод по площади при приближении к поверхностным водотокам и увеличение ее у бессточных заболоченных участков и в близи лиманов. Сухой остаток изменяется от 0,4 до 1,2 г/л.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в области предгорий, а также за счет перетока вод из вышезалегающих водоносных толщ на всей площади распространения.

Дренаж вод комплекса осуществляется р. Кубань и Ольгинское море, под уровень которого погружается рассматриваемый водоносный комплекс.

Водоносные комплексы неогеновых отложений (N)

В пределах описываемой территории прослеживается только южная граница неогенового комплекса. Во всех других направлениях он простирается за пределы района. Породы комплекса вскрыты на глубинах    6-8 м в южной части района, на глубинах 135-145 м в центральной, 90-125 м в северных его частях.

Разрез представлен чередованием пластов глин и песков.

По химсоставу воды в основном гидрокарбонатные, натриевые, реже кальциевые с сухим остатком от 0,3 до 0,6 г/л.

Питание водоносных комплексов осуществляется в предгорьях Западного Кавказа, где они выходят на дневную поверхность, за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.

Областью разгрузки подземных вод неогеновых отложений является Ольгинское море.

Гидрографическая сеть Ольгинского сельского поселения представлена реками Бугундырь, Сухой Бугундырь, Абин и их притоками, а также многочисленными балками.

В верхней части течений реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

Для горных рек характерно сочетание   снегово-ледникового                      и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему уровня воды от таяния ледников и снежников.

На основные половодья от таяния снегов, накладываются пики дождевых паводков.

Минимальные расходы горных рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет подземных вод.

В «теплые» зимы, период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы, за счет оттепелей и выпадения дождей.

Режим «твердого» стока на разных участках одной и той же реки различен и зависит от литологического состава пород вмещающих речную долину. Так в верховьях рек, в областях развития кристаллических пород, взвешенного материала в воде не много – до 200 г/м3.

Ниже по течению, его количество возрастает до 700 г/м3, что обусловлено преобладанием в руслах рек глинистых, легкоразмываемых пород.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы, ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах и образует заторы.

Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» – отсутствовать совсем.

В периоды паводков воды рек района перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностями климата, геологическим строением и другими факторами.

Система водоснабжения Ольгинского сельского поселения включает в себя:

На территории Ольгинского сельского поселения водоснабжение организовано из артезианских водозаборных скважин. Очистные сооружения водопровода либо отсутствуют, либо нуждаются в реконструкции. Система водоснабжения в Ольгинском сельском поселении тупиковая, кольцевая, объединенная для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины и под напором подается в водонапорную башню и в водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода.

х. Ольгинский.

Два водозабора включают в себя 2 скважины, 2 водопроводные башни, водоподготовка отсутствует. На скважинах установлен насос марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 21,59 км, диаметром 50-200 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в водопроводную сеть.

х. Свободный.

Водозабор состоит из 1-й скважины. Водонапорная башня. Водоподготовка отсутствует. На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 6,03 км, диаметром 50-150 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть.

х. Богдасарово.

Водозабор состоит из 1-й скважины. Водонапорная башня. Водоподготовка отсутствует. На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 1,6 км, диаметром 50-120 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть.

х. Нечаевский.

Водозабор состоит из 1-й скважины. Водонапорная башня. Водоподготовка отсутствует. На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 6,86 км, диаметром 45-100 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть.

х. Ленинский.

Водозабор состоит из 2-х скважин. 2 водонапорные башни. Водоподготовка отсутствует. На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 14,44 км, диаметром 45-100 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть.

Характеристики источников водоснабжения Ольгинского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год Ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артскважина №2К, центральная часть х. Свободный | 150м | 1995 | 0,3 | Башня Рожновского №269, объем 22м3 | - | - | Администрация МО |
| Артскважина №5763, юго-западная окраина х. Ольгинский-1 | 150м | 1965 | 9,7 | Башня Рожновского №268, объем 25м3 | - | - | Администрация МО |
| Артскважина №3548, южная окраина х. Ольгинский-2 | 150м | 1982 | 3,5 | Башня Рожновского №279, объем 25м3 | - | - | Администрация МО |
| Артскважина №5754, южная окраина х. Богдасаров | 150м | 1982 | 0,4 | Башня Рожновского №281, объем 22м3 | - | - | Администрация МО |
| Артскважина №2283, южная окраина х. Нечаевский | 150м | 1982 | 1,1 | Башня Рожновского №265, объем 25м3 | - | - | Администрация МО |
| Артскважина №192-Д, восточная окраина х. Ленинский | 150м | 1974 | 7,4 | Башня Рожновского №8, объем 25м3 | - | - | Администрация МО |
| Артскважина №Д91-85/81, южная окраина х. Ленинский | 150м | 1971 | 2,1 | Башня Рожновского №258, объем 25м3 | - | - | Администрация МО |

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В состав Ольгинского сельского поселения входит 5 поселений. Централизованным водоснабжением охвачено 100% населения.

Основная застройка поселения – частные индивидуальные дома и дачные хозяйства.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территорию Ольгинского сельского поселения можно разделить на пять технологических зон централизованного водоснабжения:

- х. Ольгинский;

- х. Свободный;

- х. Багдасарово;

- х. Нечаевский;

- х. Ленинский.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, расположенных на территории Ольгинского сельского поселения представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Объекты водоснабжения

| № п/п | Сельское поселение/ Населенный пункт | Тип водозабора | Наименование водоисточника | Водопроводные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ольгинское с.п. |
| 1 | Артскважина №2К, центральная часть х. Свободный | подземный | скважина | - |
| 2 | Артскважина №5763, юго-западная окраина х. Ольгинский-1 | подземный | скважина | - |
| 3 | Артскважина №3548, южная окраина х. Ольгинский-2 | подземный | скважина | - |
| 4 | Артскважина №5754, южная окраина х. Богдасаров | подземный | скважина | - |
| 5 | Артскважина №2283, южная окраина х. Нечаевский | подземный | скважина | - |
| 6 | Артскважина №192-Д, восточная окраина х. Ленинский | подземный | скважина | - |
| 7 | Артскважина №Д91-85/81, южная окраина х. Ленинский | подземный | скважина | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода от водозаборных скважин глубинными насосами по водоводам подается в резервуары чистой воды, расположенные на территории поселений.  Питьевая вода из резервуаров чистой воды насосами подается в водопроводную сеть сельского поселения.

Санитарно-лабораторный контроль за качеством воды в поступающей разводящие сети осуществляется в испытательной лаборатории по контролю за качеством питьевой и сточной воды.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с п. 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения.

Расширенные лабораторные исследования воды должны проводится в течение одного года в местах водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки воды или смешения воды различных водозаборов – также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается:

– для подземных источников – 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон;

– для поверхностных источников – 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (дпаления)

На территории Ольгинского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

Таблица 3 – Технологические характеристики насосов

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование | Износ |
| --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |  |
| Артскважина №2К, центральная часть х. Свободный | ЭЦВ 6-10-80 | 10м3/ч | 80 | 6 | - | - |
| Артскважина №5763, юго-западная окраина х. Ольгинский-1 | ЭЦВ 6-16-75 | 16м3/ч | 75 | 6 | - | - |
| Артскважина №3548, южная окраина х. Ольгинский-2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16м3/ч | 110 | 6 | - | - |
| Артскважина №5754, южная окраина х. Богдасаров | БЦПЭ 0,5-50У | 0,5м3/ч | 50 | 5,5 | - | - |
| Артскважина №2283, южная окраина х. Нечаевский | БЦПЭ 1,2-80У | 1,2м3/ч | 80 | 6 | - | - |
| Артскважина №192-Д, восточная окраина х. Ленинский | ЭЦВ 6-16-90 | 16м3/ч | 90 | 6 | - | - |
| Артскважина №Д91-85/81, южная окраина х. Ленинский | ЭЦВ 6-16-110 | 16м3/ч | 110 | 6 | - | - |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 50,520 км. Характеристика водопроводных сетей, представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Год, постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Свободный |
| х. Свободный ул. Солнечная | 470 | пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1980 |
| х. Свободный ул. Свободы | 1870 | асбест - 125, металл - 60 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Свободный ул. Северная | 1530 | чугун - 165, пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Свободный ул. Южная | 1060 | асбест - 175, 125 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Свободный - х. Ольгинский 1 (между хуторами) | 270 | асбест - 175 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Свободный - х. Ольгинский 1 (между хуторами) | 830 | асбест - 175 | 100,00 | 01.01.1982 |
| ИТОГО | 6030,0 | - | - | - |
| х. Ольгинский |
| х. Ольгинский 1 ул. Колхозная | 1430 | асбест - 175, чугун - 165, пластик - 50 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 ул. Ленина | 800 | асбест - 160 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 ул. Мира | 150 | пластик - 50 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 ул. Октябрьская | 870 | асбест - 175, металл - 100 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 ул. Первомайская | 600 | пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 ул. Советская | 900 | чугун - 165, пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 ул. Степная | 700 | пластик - 63, 50 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 ул. Трактористов | 620 | пластик - 63, 50 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 (между улицами) | 300 | отрезана | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 1 (переулок) | 430 | отрезана | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. Восточная | 750 | пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. Красная | 1730 | чугун - 165 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. Кубанская | 680 | чугун - 165, металл - 100 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. МТФ - 3 | 7400 | отрезана | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. Набережная | 2040 | чугун - 165 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. Российская | 380 | металл - 100 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. Школьная | 900 | асбест - 175 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ольгинский 2 ул. Южная | 910 | асбест - 175 пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| ИТОГО | 21590,0 | - | - | - |

| х. Багдасарово |
| --- |
| х. Богдасарово ул. Чкалова | 1600 | пластик – 63 | 100,00 | 01.01.1980 |
| ИТОГО | 1600,0 | - | - | - |
| х. Нечаевский |
| х. Нечаевский до фермы | 700 | отрезана | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Нечаевский ул. Матвеева | 1970 | чугун – 165 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Нечаевский пер. Веселый | 790 | чугун – 165, пластик – 32 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Нечаевский | 3400 | отрезана | 100,00 | 01.01.1982 |
| ИТОГО | 6860,0 | - | - | - |
| х. Ленинский |
| х. Ленинский ул. Гагарина | 420 | пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1980 |
| х. Ленинский до башни | 420 | чугун - 165 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Кирова | 3070 | пластик - 75 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Комсомольская | 1800 | асбест - 125, пластик - 63, 50, 32 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Ленина | 910 | пластик - 63, металл - 60 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Молодежная | 440 | пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Набережная | 1420 | пластик - 50 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Почтовая | 1140 | асбест - 125 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский прочие | 2420 | отрезана | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский пер. Свободы | 600 | металл (сталь) - 100 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Школьная | 390 | чугун - 165, металл - 76, пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Южная | 440 | пластик - 63, 50 | 100,00 | 01.01.1982 |
| х. Ленинский ул. Ковтюха | 970 | пластик - 63 | 100,00 | 01.01.1982 |
| ИТОГО | 14440,0 | - | - | - |
| ВСЕГО | 50520,0 | - | - | - |

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

– большой износ системы централизованного водоснабжения в Ольгинском сельском поселении, что влияет на качество жизни и комфортности проживания населения.

Основные направления развития системы водоснабжения в Ольгинском сельском поселении предусматривают:

– реконструкцию водопроводной сети;

– расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

– повысить надежность систем водоснабжения;

– повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

– повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

– снизить уровень потерь воды;

– сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

– обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система ГВС - отсутствует.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Ольгинского сельского поселения не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Ольгинского сельского поселения не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время сети и объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Ольгинского сельского поселения.

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения занимается:

– МУП «Ольгинское ЖКХ».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Ольгинского сельского поселения являются:

– повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

– перекладка изношенных сетей водоснабжения;

– реконструкция изношенного оборудования;

– повышение качества питьевой воды.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– достижение     и     соблюдение     баланса     экономических     интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение    стабильных    и    недискриминационных    условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость    деятельности    организаций, осуществляющих    горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов Государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов    Российской    Федерации    и    органов    местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение   абонентов   водой   питьевого   качества   в   необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

К целевым	показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г.  N 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

1. Показатели качества воды.

2. Показатели   надежности   и   бесперебойности   водоснабжения   и водоотведения.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

4. Показатели очистки сточных вод.

5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» относятся следующие величины:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений,

городских округов

Варианты развития Ольгинского сельского поселения могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

Генеральный план Ольгинского сельского поселения принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и дальнейшее улучшение демографический обстановки.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом Ольгинского сельского поселения, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные:

1. Численность населения Ольгинского сельского поселения за последние годы.

2. Метод передвижки возрастов.

3. Прогноз, выполненный Схемой территориального планирования Краснодарского края.

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории Ольгинского сельского поселения.

5. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана Ольгинского сельского поселения.

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

Генеральным планом поселения определены предварительные площади жилых зон, предназначенных для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Расчет нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения поселения, развития жилых зон и расчетной нормой средней жилищной обеспеченности.

Развитие нового жилищного строительства настоящим проектом предусматривается за счет освоения как существующих, так и проектируемых территорий сельского поселения под различные виды жилищного строительства.

Перспективная численность населения к расчетному сроку составит 3100 человек, общий прирост 423 человека.

Для развития нового жилищного строительства предлагается использование незастроенных территорий в границах населенных пунктов. Выделение территорий и выбор площадок нового жилищного строительства осуществлены с учетом предложений органов местного самоуправления поселения и имеющихся проектов планировок территорий.

Настоящим проектом предусматриваются территории под развитие жилых зон, предназначенных для размещения:

– жилой застройки с индивидуальными жилыми домами с участками 0,09-0,15 га;

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется в х. Ольгинском – 210 чел., в х. Ленинском – 136 чел., в х. Нечаевском – 29 чел., в х. Богдасарове – 25 чел., в х. Свободный – 28 чел.

Расчетный показатель плотности населения принят – 15 чел/га.

Таким образом, общая площадь жилых зон в границах Ольгинского сельского поселения на расчетный срок составит 531,1га, планируемое увеличение составит 52,6 га. Для развития на пострасчетный период генеральным планом предусмотрены резервные территории для жилых зон общей площадью 45,0 га.

Таблица 5 – Параметры жилой зоны.

| № п/п | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га | Резерв за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Ольгинский | 163,5 | 17,0 | 180,5 | 15,0 |
| 2 | х. Богдасаров | 35,0 | 1,7 | 36,7 | 1,0 |
| 3 | х. Ленинский | 170,4 | 26,4 | 196,8 | 27,0 |
| 4 | х. Нечаевский | 34,6 | 2,8 | 37,4 | 0,0 |
| 5 | х. Свободный | 75,0 | 4,7 | 79,7 | 2,0 |
|  | ВСЕГО: | 478,5 | 52,6 | 531,1 | 45,0 |

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Ольгинского сельского поселения в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2030 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Ольгинском сельском поселении.

Таблица 6 –Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2020 гг. (в тыс. м3)

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ольгинское с.п. |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 214,4 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 214,4 |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 109,3 |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 105,1 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 105,1 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| х. Ольгинский |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | - |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | - |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | - |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | - |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 56,7 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 56,7 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| х. Ленинский |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | - |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | - |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | - |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | - |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 40,6 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 40,6 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| х. Свободный |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | - |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | - |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | - |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | - |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 1,2 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 1,2 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| х. Нечаевский |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | - |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | - |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | - |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | - |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 4,8 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 4,8 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| х. Богдасарово |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | - |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | - |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | - |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | - |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 1,8 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 1,8 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

– промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов.

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

– расходы на хозбытовые нужды.

– потери из водопроводных сетей:

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов Ольгинского сельского поселения. Отчетные данные представлены за 2020 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 7.

Таблица 7 –Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2020 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |
| --- |
| Наименование | 2020г. |
| Ольгинское с.п. |
| Годовой, тыс. м3/год | 105,1 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 374,33 |
| х. Ольгинский |
| Годовой, тыс. м3/год | 56,7 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 201,95 |
| х. Ленинский |
| Годовой, тыс. м3/год | 40,6 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 144,6 |
| х. Свободный |
| Годовой, тыс. м3/год | 1,2 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 4,27 |
| х. Нечаевский |
| Годовой, тыс. м3/год | 4,8 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 17,1 |
| х. Богдасарово |
| Годовой, тыс. м3/год | 1,8 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 6,4 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Большая часть населения на территории Ольгинского сельского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2020 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Ольгинское с.п. |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 105,1 |
| Население | тыс. м3/год | 90,8 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 11,3 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 3,0 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Ольгинского сельского поселения нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды установленые на территории Ольгинского муниципального района.

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2020год представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Фактический баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2020 г.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. |
| 1 | Холодное водоснабжение | 105,1 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 4 | Всего: | 105,1 |

В 2020 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось – 100%, техническое и горячее   водоснабжение населением не потребляется.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке

приборов учета

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Ольгинский | 90 | 100 | 100 |
| х. Ленинский | 90 | 100 | 100 |
| х. Свободный | 90 | 100 | 100 |
| х. Нечаевский | 90 | 100 | 100 |
| х. Богдасаров | 90 | 100 | 100 |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| х. Ольгинский | - |
| х. Ленинский | - |
| х. Свободный | - |
| х. Нечаевский | - |
| х. Богдасаров | - |

Мероприятия по установке приборов учета не планируются. Подробная поадресная информация отсутствует.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Ольгинского сельского поселения выполнен согласно фактическому водозабору за 2020 год с применением коэффициента суточной неравномерности, принятый равным 1,3. Анализ представлен в таблице 12.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Таблица 12 — Анализ производственных мощностей по состоянию на 2020 год

| № п/п | Наименование | Производительность водозабора, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина №2К, центральная часть х. Свободный | 7,2 | 3,29 | 3,91 | 54% |
| 2 | Артскважина №5763, юго-западная окраина х. Ольгинский-1 | 232,8 | 155,34 | 161,46 | 50,9% |
| 3 | Артскважина №3548, южная окраина х. Ольгинский-2 | 84,0 |  |  |  |
| 4 | Артскважина №5754, южная окраина х. Богдасаров | 9,6 | 4,9 | 4,7 | 48,9% |
| 5 | Артскважина №2283, южная окраина х. Нечаевский | 26,4 | 13,2 | 13,2 | 50% |
| 6 | Артскважина №192-Д, восточная окраина х. Ленинский | 177,6 | 111,23 | 116,77 | 51,2% |
| 7 | Артскважина №Д91-85/81, южная окраина х. Ленинский | 50,4 |  |  |  |

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды  на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2020 по 2030 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

– Генеральным планом Ольгинского сельского поселения.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Ольгинского муниципального района;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Ольгинского сельского поселения представлен в таблице 13.

Таблица 13 — Объем расхода воды на 2020-2030 годы

| Статья расхода воды, тыс м3 | 2020 г. (факт) | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 212,53 | 209,8 | 207,0 | 202,9 | 204,5 | 198,2 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 212,53 | 209,8 | 207,0 | 202,9 | 204,5 | 198,2 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 106,5 | 100,9 | 94,5 | 84,7 | 80,5 | 67,6 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,03 | 108,9 | 112,5 | 118,2 | 124,0 | 130,6 |
| Питьевой воды, всего в т.ч.: | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,03 | 108,9 | 112,5 | 118,2 | 124,0 | 130,6 |
| -населению | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 91,7 | 94,5 | 97,9 | 102,8 | 107,9 | 114,5 |
| -бюджетным потребителям | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| -прочим потребителям | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,33 | 11,4 | 11,6 | 12,4 | 13,1 | 13,1 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения в Ольгинском сельском поселении отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сравнение фактического потребления воды за 2020 год и ожидаемого объема расхода воды в 2030 году при проектировании СВ представлено в таблице 14.

Таблица 14 — Сведения о фактическом

потреблении и ожидаемом расходе воды

| Статья расхода | Холодное водоснабжение | Техническое водоснабжение | Горячее водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое годовое потребление воды, тыс. м3/год | 214,4 | 0,0 | 0,0 | 214,4 |
| Среднесуточное потребление, м3/сут | 587,4 | 0,0 | 0,0 | 587,4 |
| Максимальносуточное потребление, м3/сут | 763,6 | 0,0 | 0,0 | 763,6 |
| Перспективный сценарий развития |
| Ожидаемый годовой расход воды, тыс. м3/год | 198,2 | 0,0 | 0,0 | 198,2 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление, м3/сут | 543,01 | 0,0 | 0,0 | 543,01 |
| Ожидаемое максимальносуточное потребление, м3/сут | 705,9 | 0,0 | 0,0 | 705,9 |

Уменьшение расхода воды при проектировании системы водоснабжения объясняется планом по снижению потерь в Ольгинском сельском поселении.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Ольгинского сельского поселения находятся пять технологических зон с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатируются организацией МУП «Ольгинское ЖКХ».

В перспективе развития муниципального образования предлагается расширение границ технологической зоны путем возведения новых кольцевых распределительных водопроводов и присоединенения новых абонентов.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов при проектировании системы водоснабжения на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом Генерального плана Ольгинского сельского поселения, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 15 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Ольгинского сельского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Таблица 15 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов, тыс. м3

| Статья расхода воды | Единица измерения | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т. ч.: | тыс. м3/год | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 91,7 | 94,5 | 97,9 | 102,8 | 107,9 | 114,5 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,251 | 0,259 | 0,268 | 0,282 | 0,296 | 0,314 |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,327 | 0,337 | 0,349 | 0,366 | 0,384 | 0,408 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 91,7 | 94,5 | 97,9 | 102,8 | 107,9 | 114,5 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные потребители, в т.ч.: | тыс. м3/год | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители, в т. ч.: | тыс. м3/год | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,33 | 11,4 | 11,6 | 12,4 | 13,1 | 13,1 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,036 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,041 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,047 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,33 | 11,4 | 11,6 | 12,4 | 13,1 | 13,1 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в т. ч.: | тыс. м3/год | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,03 | 108,9 | 112,5 | 118,2 | 124,0 | 130,6 |
| Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,03 | 108,9 | 112,5 | 118,2 | 124,0 | 130,6 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения за 2020 год составляют 51% от подачи в сеть.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 34%, за счет выполнения мероприятий по реконструкции систем холодного водоснабжения на 2021-2030гг.

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2020-2030 гг. (в тыс. м3)

| Наименование/год | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 212,53 | 209,8 | 207,0 | 202,9 | 204,5 | 198,2 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 106,5 | 100,9 | 94,5 | 84,7 | 80,5 | 67,6 |
| Отпуск воды из сети | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,03 | 108,9 | 112,5 | 118,2 | 124,0 | 130,6 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 17 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

– общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

– территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

– структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 17– Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Год | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 212,53 | 209,8 | 207,0 | 202,9 | 204,5 | 198,2 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 212,53 | 209,8 | 207,0 | 202,9 | 204,5 | 198,2 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 106,5 | 100,9 | 94,5 | 84,7 | 80,5 | 67,6 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,03 | 108,9 | 112,5 | 118,2 | 124,0 | 130,6 |
| Реализация воды х. Ольгинский, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды х. Ленинский, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды х. Свободный, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды х. Нечаевский, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды х. Богдасарово, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании   расчетного   перспективного   водного   баланса   с   учетом   требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 18.

Таблица 18– Требуемая мощность водозаборных сооружений

| Наим. водозабора | Показатель | м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| Артскважина №2К, центральная часть х. Свободный | Фактическая максимальная производительность скважин | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Артскважина №5763, юго-западная окраина х. Ольгинский-1 | Фактическая максимальная производительность скважин | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Артскважина №3548, южная окраина х. Ольгинский-2 | Фактическая максимальная производительность скважин | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Артскважина №5754, южная окраина х. Богдасаров | Фактическая максимальная производительность скважин | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Артскважина №2283, южная окраина х. Нечаевский | Фактическая максимальная производительность скважин | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Артскважина №192-Д, восточная окраина х. Ленинский | Фактическая максимальная производительность скважин | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Артскважина №Д91-85/81, южная окраина х. Ленинский | Фактическая максимальная производительность скважин | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок дефицита производительности скважин в Ольгинском сельском поселении не возникает.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ольгинского сельского поселения и оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 19

| № п/п | Населенный пункт | Гарантирующая организация | Нормативный документ (№, от какого числа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Ольгинский | МУП «Ольгинское ЖКХ» | - |
| 2 | х. Ленинский |  |  |
| 3 | х. Свободный |  |  |
| 4 | х. Нечаевский |  |  |
| 5 | х. Богдасарово |  |  |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения Ольгинского сельского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

Ольгинское сельское поселение.

Источником водоснабжения на перспективу сохраняется подземный водозабор.

У действующих скважин с законченным сроком амортизации необходимо выяснить техническое состояние. При невозможности восстановления эксплуатационных параметров скважин, их ликвидировать и пробурить рядом новые.

Все скважины, находящиеся в антисанитарных условиях, во избежание загрязнения подземных вод, подлежат ликвидации. Для своевременного контроля за качеством воды делать периодически полные химические анализы воды из действующих скважин, в том числе и радиологические исследования. Для работающих скважин предусматривается организовать зоны санитарной охраны их 3-х поясов: первого (строгого) режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой всех потребителей необходимо строительство сетей водопровода кольцевого типа, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог.

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Ольгинскому сельскому поселению рекомендуется:

– обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время;

– повышение производительности водозаборов путем бурения новых артезианских скважин;

– перебуривание существующих малодебитных и пескующих артезианских скважин;

– установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

– реконструкция существующих водонапорных башен;

– реконструкция водопроводной сети;

– создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

– установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

– установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

– замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

– реконструкция существующих ВЗУ;

– установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

– создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

– установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

– установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

– обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*;

– замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

– повышение надежности подачи воды;

– снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения Ольгинского сельского поселения.

Задачи:

– прокладка сетей для подключения новых абонентов;

– закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 20 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ольгинское с.п. |
| 1 | Капитальный ремонт артезианский скважин | - | 2021-2030 годы |
| 2 | Замена насосного оборудования | - | 2021-2030 годы |
| 3 | Строительство дополнительных водонапорных башен емкостью 100 м3 в х. Ольгинском и х. Свободном | - | 2021-2030 годы |
| 4 | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 х. Ленинском | - | 2021-2030 годы |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети | - | 2021-2030 годы |

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В границах Ольгинского сельского поселения водоснабжение осуществляет организация МУП «Ольгинское ЖКХ».

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на территории Ольгинского сельского поселения отсутствуют.

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения в МУП «Ольгинское ЖКХ» отсутствуют.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за

потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Варианты прохождения трубопроводов подробно представлены в картах-схемах являющихся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется. Строительство насосных станций, не предполагается.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложениях.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Ольгинском сельском поселении служат подземные воды.

Водозаборы сельского поселения не имеют согласованной зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в х. Ольгинском, х. Ленинском, х. Свободном, х. Нечаевском и х. Богдасарово.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Ольгинского сельского поселения.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 21.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2021 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 21.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 21 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2020 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

Группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

Группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 21– Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт артезианский скважин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 2 | Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 3 | Строительство дополнительных водонапорных башен емкостью 100 м3 в х. Ольгинском и х. Свободном | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 4 | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 х. Ленинском | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ – местный бюджет, ОБ – окружной бюджет, ВнИст – внебуюджетные источники |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

- . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество воды, подаваемой потребителям в Ольгинском сельском поселении, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год предоставлены не были.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

– аварийности централизованных систем водоснабжения;

– продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Все населенные пункты Ольгинского сельского поселения относятся к третьей категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2020 года, согласно данным водоснабжающих организаций зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийными бригадами оперативно.

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год предоставлены не были.

Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, – отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В Ольгинском сельском поселении бесхозные сети водоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Ольгинского сельского поселения. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны отсутствует.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

- централизованная система водоотведения отсутствует;

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды;

Канализование в септики и выгребы не заводского изготовления, негативно сказывается на экологическом состоянии территории с децентрализованной системой водоотведения.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения отсутствует.

Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей

централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков с очистных сооружений не осуществляется, ввиду их отсутствия на территории Ольгинского сельского поселения.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения отсутствует.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости отсутствует.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду отсутствует.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Перечень территорий с децентрализованным водоотведением приведен в таблице 22

Таблица 22

| Наименование поселений | Численность фактически проживающего населения | Описание |
| --- | --- | --- |
| х. Ольгинский | 1310 | применяются выгребные ямы, септики |
| х. Свободный | 360 |  |
| х. Богдасаров | 66 |  |
| х. Нечаевский | 62 |  |
| х. Ленинский | 866 |  |

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения отсутствует.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения отсутствует.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Приборы учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов отсутствуют.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей отсутствуют.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод отсутствует.

Информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения Ольгинского сельского поселения на 2030 представлена в таблице 23

Таблица 23

| Статья расхода | ед. | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2030гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Ольгинскому сельскому поселению |
| Объем отведенных стоков | м3/год | централизованное водоотведение отсутствует | - |
| Собственные организации: | м3/год |  | - |
| в т.ч. собственные стоки участка водоотведения | м3/год |  | - |
| Объем сточных вод, пропущенных ч/з очистные сооружения | м3/год |  | - |
| Объем реализации услуг всего в том числе: | м3/год |  | - |
| -население | м3/год |  | - |
| -бюджетные организации | м3/год |  | - |
| -прочие потребители | м3/год |  | - |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Система централизованного водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения не осуществляется.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия отсутствует.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» Схемы водоотведения Ольгинского сельского поселения до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Ольгинского сельского поселения являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) и обеспечение нормативов качества окружающей среды;

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение», Схемы водоотведения являются:

– обеспечение нормативов негативного воздействия в процессе эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения;

– замена оборудования на очистных сооружениях для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

– обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

– создание системы управления канализацией, с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Ольгинского сельского поселения;

– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели качества очистки сточных вод;

– показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Территория населенных пунктов делится на несколько бассейнов канализования и предлагается применить кластерный принцип инженерного обеспечения территорий путем обустройства типовых коммунально- эксплуатационных центров (КЭЦ).

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит сократить потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях и поддерживающие их систему и количество КНС и ТП, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций.

В качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до 10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения Ольгинского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований, предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения проводятся на основе:

– анализа существующих технических и технологических проблем;

– анализа состояния объектов системы водоотведения и результатов обследований, и включают в себя, в зависимости от типа объекта, оценку по критериям:

– обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения;

– повышение энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения;

– обеспечение надежности водоотведения, повышение надежности, продление срока службы сооружений и оборудования.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на территории Ольгинского сельского поселения отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Телевизионная диагностика — это современная технология оценки технического состояния подземных коммуникаций и инженерных сооружений. Внедрение данной технологии позволяет эксплуатирующим службам дать объективную оценку состояния этих коммуникаций и сооружений, своевременно и правильно провести ремонт, оценить качество ремонта. Преимущества этой технологии позволят не только оценить техническое состояние подземных коммуникаций, но и сопроводить работы по бестраншейным методам реновации инженерных сооружений, а также контролировать работоспособность оборудования и технологической оснастки во время выполнения работ.

Телевизионная диагностика технического состояния инженерных сооружений и подземных коммуникаций служит для следующих целей:

– Определения степени внутреннего состояния трубопроводов при выборе последующих оптимальных методов и способов ремонта;

– Определения качества ремонта;

– Определения качества прочистки;

– Определения степени воздействия газовой коррозии на конструкции и сооружения каналов и коллекторов;

– Определения расположения засыпанных и заасфальтированных колодцев;

– Осмотра на стадии приемки;

– Ведения статистического учета и анализа видов неисправностей и деструктивных признаков в трубопроводах для прогнозирования их развития (кадастр);

– Ведения кадастра подземных коммуникаций и актуализации базы данных (в составе геоинформационных систем) в части пополнения и обновления информационного блока видеоизображений внутренней поверхности труб и объектов.

Технология телевизионной диагностики состоит из четырех основных частей:

– Оперативный осмотр;

– Предупреждающий осмотр;

– Целевой осмотр;

– Сопровождающий осмотр.

Оперативный осмотр трубопроводов проводят при аварийных ситуациях, когда перед восстановлением целостности трубопроводов определяются параметры и объемы ремонтных работ, при проверке качества ремонта, при контроле технического состояния на стадии приемки трубопроводов, при контроле качества прочистки.

Предупреждающий осмотр связан с определением в первую очередь технического состояния подземных коммуникаций, имеющих практически 100% износа, и планированием их ремонта.

Целевой осмотр проводится для проверки выводов и предположений информационных и аналитических систем. Имеющиеся и создаваемые программы позволяют устанавливать зависимость эксплуатационно-технического состояния подземных сооружений и инженерных коммуникаций и выявлять проблемные участки, требующие фактического подтверждения и уточнения причин возникновения и характера дефектов.

Сопровождающий осмотр позволяет контролировать работоспособность и техническое состояние оборудования бестраншейных технологий и сопровождающей эти работы технологической оснастки.

Устройство с камерой, продвигаясь вдоль трубопровода, транслирует изображение внутренней поверхности на монитор. Оператор, наблюдая за изображением на мониторе, в режиме реального времени получает полную достоверную картину состояния обследуемого трубопровода.

Телеинспекция позволяет достичь большой экономии средств за счет исключения из планового ремонта работоспособных участков трубопровода, так как может достоверно оценить состояние трубопровода, а также определить участки, требующие срочного ремонта, и участки, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

В строительный период в ходе работ по реконструкции канализационных сетей неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

– Загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

– Образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

– Образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Таблица 25

| Наименование мероприятия (проекта) | Объем финансирования, тыс. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| - | - | 2021-2030г. |
| ИТОГО | - | - |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий развития системы водоотведения, должна осуществляться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоотведения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы водоотведения на расчетный период до 2030 года:

По критерию «надежность, качество водоотведения»:

– реконструкция сетей с критическим уровнем износа.

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоотведения»:

– реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

– повысить надежность работы;

– упростить техническое обслуживание.

По критерию «качество, эффективность управления»:

– оптимизация структуры организации коммунального комплекса.

В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки схемы муниципальным образованием не были установлены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения Ольгинского сельского поселения.

При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:

– Группа " обеспечение нормативных требований качества ";

– Группа " обеспечение надежности оказания услуг ";

– Группа " эффективность производства и управления ";

– Группа " качество работы с потребителями ";

Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации Проекта схемы водоотведения Ольгинского сельского поселения следующих результатов:

– обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем водоотведения Ольгинского сельского поселения.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной снетемы водоотведення н перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозных объектов централизованной системы водоотведения в Ольгинском сельском поселении не выявлено.